## Slide 1
SETUP GUIDE ／ 手順の全体像
ESP-IDF を Visual Studio Code
で利用するまでの手順
開発環境の構築 → ビルド → 書き込み → 動作確認 まで、ゼロから解説
対象製品 / TARGET PRODUCT
CrowPanel Advanced 7inch | ESP32-P4 HMI AI Display 1024×600
CHIP
ESP32-P4
FLASH
16 MB
PSRAM
32 MB
DISPLAY
1024×600
TOUCH
静電容量式
無線
Wi-Fi6/BT5.3
CrowPanel ESP32-P4 Setup Guide | 2026

## Slide 2
なぜ ESP-IDF + VS Code なのか
ESP32-P4 は 2026年8月時点で PlatformIO 未対応。Espressif公式環境が最も安定して全機能を扱える
Arduino IDE
△ 手軽だが機能制限
セットアップは簡単
ライブラリが豊富
低レイヤ制御や最新機能の活用にはやや不向き
PlatformIO
× ESP32-P4 未対応
VS Code拡張として人気
ESP32 / S3 等は対応
ESP32-P4は公式サポート対象外（2026年8月時点）
ESP-IDF + VS Code
✓ 本手順で採用
Espressif公式のネイティブ開発環境
MIPI-DSI・PSRAM等の全機能にフルアクセス
本書・本動画で解説する構成
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
2

## Slide 3
セットアップの全体像 — 6つのフェーズ
①から⑥まで順番に進めれば、迷わずビルド〜書き込みまで到達できます
1
事前準備
ハードウェア・PC環境の確認
目安 5分
2
VS Code インストール
エディタ本体を導入
目安 5分
3
USBドライバ導入
CH341ドライバをインストール
目安 5〜10分
4
ESP-IDF拡張機能
VS Code拡張機能を追加
目安 2分
5
ESP-IDF本体セットアップ
Easy Installationで導入(最新安定版)
目安 10〜45分
6
ビルド・書き込み・確認
サンプルを動かして動作確認
目安 10〜15分
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
3

## Slide 4
1
事前準備
PREREQUISITES
必要なハードウェア
CrowPanel Advanced 7inch（ESP32-P4）本体
USB Type-Cケーブル（データ通信対応。充電専用ケーブルは不可）
（推奨）USB-C ACアダプタ、または十分な給電能力を持つUSBハブ
PC環境の要件
OS
Windows 10/11、macOS、Linux
ディスク空き容量
10GB以上（ツールチェーン一式）
ネットワーク
ブロードバンド推奨（初回数GB）
権限
管理者権限が必要
電源に関する注意
本製品は動作時に約8〜10Wの電力を必要とします。PCのUSBポートからの給電のみでは不足し、画面が真っ暗になったり再起動を繰り返すことがあります。安定しない場合はUSB-C ACアダプタ等からの給電に切り替えてください。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
4

## Slide 5
2
Visual Studio Code のインストール
INSTALL VS CODE
1
公式サイト code.visualstudio.com にアクセスし、使用OSに対応したインストーラをダウンロードする
2
ダウンロードしたインストーラを実行し、画面の指示に従ってインストールする（基本は既定設定のままでOK）
3
インストール完了後にVS Codeを起動し、ウェルカム画面が表示されることを確認する
code.visualstudio.com
Download for Free
Windows / macOS / Linux に対応
Tips
既にVS Codeをインストール済みの場合はこの章をスキップして構いません。拡張機能のインストールでエラーが出る場合は、最新バージョンに更新してから進めてください。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
5

## Slide 6
3
USBシリアルドライバのインストール
USB-SERIAL DRIVER (CH341)
UART0ポートにはWCH社製のUSB-シリアル変換チップ「CH341」が使用されており、専用ドライバの導入が必要です。
Windows
WCH公式サイトからCH341SER.ZIPを取得
展開しSETUP.EXEを管理者権限で実行
「INSTALL」を押し、完了後PCを再起動
macOS
WCH公式サイトからmacOS用ドライバを取得
インストール後、システム設定でカーネル拡張の実行を許可
既知の不具合あり（下記参照）
Linux
多くの環境で追加インストール不要（標準搭載）
認識しない場合のみ公式ドライバを取得
dialoutグループへのユーザー追加が必要な場合あり
macOSでの既知の不具合
macOS Tahoe（26系）以降の一部環境では、CH341ドライバに起因してUART0ポートが正しく認識されない・通信が不安定になる既知の不具合が報告されています。認識しない場合は、追加ドライバ不要のもう一方のポート「USB 2.0 Device」（ESP32-P4ネイティブのUSBシリアル/JTAG機能）に接続を切り替えて試してください。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
6

## Slide 7
4
ESP-IDF拡張機能のインストール
INSTALL THE VS CODE EXTENSION
1
VS Codeを起動する
2
左側アクティビティバーの「拡張機能」（Ctrl+Shift+X）を開く
3
検索ボックスに「ESP-IDF」と入力する
4
発行元「Espressif Systems」の拡張機能「ESP-IDF」をInstallする
5
アクティビティバーにEspressifアイコンが表示されれば完了
ESP-IDF
Espressif Systems
espressif.esp-idf-extension
VS Code上でESP-IDFのビルド・書き込み・デバッグ等を行うためのUI／コマンド一式を提供する公式拡張機能。
Install
この時点ではまだビルドできません
拡張機能はUIを提供するのみです。実際にビルドするには次章でESP-IDF本体（コンパイラ・ツールチェーン等）のインストールが必要です。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
7

## Slide 8
5
ESP-IDF本体のセットアップ
ESP-IDF INSTALLATION MANAGER (EIM)
1
Explorerパネルの「Advanced」から「Open ESP-IDF Installation Manager」を実行
2
インストール方法は「Easy Installation」を選択
3
「Ready to Install」画面でバージョン・インストール先を確認（右のポイント参照）
4
「Start Installation」を実行 → 自動ダウンロード・展開（10〜45分程度）
5
完了後、プロジェクトを開いてバージョン選択→Doctor Commandで確認
導入されるバージョン
v5.5.5
Easy Installationが導入する最新安定版
バージョンについて
v5.5.5でHello Worldのビルド・書き込みまで動作確認済みです。LVGL等ディスプレイ系サンプルは一部API変更の影響を受ける場合があります。v5.4.2等に固定したい場合はCustom Installationも選択できます。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
8

## Slide 9
6
ビルド・書き込み・動作確認
BUILD / FLASH / MONITOR
① ダウンロードモードへの切り替え（BOOT / RESETボタン操作）
STEP 1
BOOTを押したまま
STEP 2
RESETを押して離す
STEP 3
最後にBOOTを離す
② ビルド → 書き込み → モニタ
ポート選択
Select Port to Use
ビルド
Build your Project
書き込み
Flash your Project (UART)
モニタ確認
Monitor Device
動作確認の目安
シリアルモニタのログに「Found 32MB PSRAM device」のような表示があれば、PSRAMが正しく認識され正常に動作しています。本体画面にサンプルUIが表示されればセットアップ完了です。
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
9

## Slide 10
よくあるつまずきポイント
TROUBLESHOOTING
画面が真っ暗、表示が乱れる
ほとんどはPSRAM未検出が原因。シリアルログでPSRAM検出を確認し、給電不足も疑う
シリアルポートが表示されない（特にmacOS）
CH341ドライバ未導入、または既知の不具合。「USB 2.0 Device」ポートに切り替えて試す
書き込み（Flash）が失敗する
ダウンロードモードに入れていない可能性。BOOT/RESETボタン操作を再度実施する
ビルド時に型名・APIエラーが出る
主にLVGL等ディスプレイ系で発生。コードをAPI変更に合わせて修正するか、v5.4.2をCustom Installationで導入する
書き込み時に「chip revision」エラーが出る
SDK Configuration Editorで「Select ESP32-P4 revisions <3.0」を有効にしFull Clean（手順書7-6）
ESP-IDF × VS Code セットアップガイド | CrowPanel Advanced 7inch (ESP32-P4)
10

## Slide 11
まとめ：6つのフェーズで開発環境が完成
事前準備
VS Code導入
USBドライバ
拡張機能
ESP-IDF構築
動作確認
参考リンク
Elecrow公式コース資料（Advance HMI P4 7inch Course V1.1）
Elecrow公式GitHubリポジトリ（CrowPanel-Advanced-7inch-ESP32-P4）
ESP-IDF VS Code拡張機能 公式ドキュメント（docs.espressif.com）
WCH CH341ドライバ ダウンロードページ（wch-ic.com）
詳しい手順は本動画とあわせて「ESP-IDF × VS Code セットアップ手順書（PDF版）」をご覧ください。